###### ODDÍL A – TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST ZMĚNY č.1 ÚPnSÚ KAMENNÝ PŘÍVOZ

A.1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZMĚNĚ č.1  ÚPnSÚ KAMENNÝ PŘÍVOZ

A.1.1.	HLAVNÍ CÍLE A DŮVODY ŘEŠENÍ ZMĚNY

Územní plán obce Kamenný Přívoz byl schválen usnesením zastupitelstva obce Kamenný Přívoz

dne 15.7.1998.

Důvody pořízení změny :

-  rozšíření zastavitelných území (uspokojení zájmu o nové plochy, zejména pro bydlení)

-  změna dosud stanoveného funkčního využití části ploch (z pro vybavenost na bydlení)

-  změna funkčního využití části nezastavitelných území obce (orná půda na sady a zahrady)

A.1.2.	PŘEHLED LOKALIT ŘEŠENÝCH 1.ZMĚNOU ÚPNSÚ KAMENNÝ PŘÍVOZ

| Z1-1 | Kamenný Přívoz Parc.č.251/1,256/1,257/2 /Plocha v severní části správního území obce | Dle stávajícího ÚPnSÚ-zemědělská orná půda (sad dle KN) | Plochy pro bydlení | 0,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1-2 | Lokalita vypuštěna v etapě zadání změny |
| Z1-3 | Kamenný Přívoz Parc.č.259/4,259/5 /Plocha v části správního území obce „V Dolíku“ | Dle stávajícího ÚPnSÚ-zemědělská orná půda (sad dle KN) | Plochy pro bydlení | 0,16 |  |
| Z1-4 | Kamenný Přívoz Parc.č.261/5,261/3,261/4) Plocha v části správního území obce „V Dolíku“ | Dle stávajícího ÚPnSÚ-zemědělská orná půda (sad dle KN) | Plochy pro bydlení | 0,28 |  |
| Z1-5 | Kamenný Přívoz Parc.č.263/1,262/2 /Plocha v části správního území obce „V Dolíku“ | Dle stávajícího ÚPnSÚ-zemědělská orná půda (louka dle KN) | Plochy pro bydlení | 1,20 |  |
| Z1-6 | Lokalita vypuštěna v etapě zadání změny |
| Z1-7 | Kamenný Přívoz Parc.č.295/5,295/32,295/1, 295/33 /Plochy v severní části správního území obce při železniční trati | zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 1,70 |  |
| Z1-8 | Kamenný Přívoz Parc.č.320/1 /Plocha v severní části správního území obce při železniční trati | zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 0,35 |  |
| Z1-9 | Kamenný Přívoz Parc.č.324/39 /Plochy v severní části správního území obce při železniční trati | zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 0,07 | Rozšíření stávajícího stavebního pozemku |

| Z1-10 | Kamenný Přívoz Parc.č.324/2 /Plochy v severní části správního území obce při železniční trati | zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 0,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1-11 | Kamenný Přívoz Parc.č.479/2 /Plochy ve východní části správního území obce mezi železniční tratí a lesem | zemědělská orná půda | Plochy veřejné vybavenosti : penzion, Plochy parkové zeleně: lesopark | 1,35 |  |
| Z1-12 | Kamenný Přívoz Parc.č.535/3, 535/4 Plochy ve východní části správního území obce-„Kamenný Újezdec“ | zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 0,28 |  |
| Z1-13 | Kamenný Přívoz Parc.č.619 (dle PK) Plochy ve východní části správního území obce-„Kamenný Újezdec“ | Sady,zahrady | Plochy pro bydlení | 0,20 |  |
| Z1-14 | Kamenný Přívoz Parc.č.631/2 (dle PK) Plochy ve východní části správního území obce-„Úlehličky“ | Veřejná vybavenost | Plochy pro bydlení | 0,30 |  |
| Z1-15 | Kamenný Přívoz Parc.č.634/1 Plochy při silnici II/106, -„Úlehličky“ | Veřejná vybavenost | Plochy pro bydlení | 0,20 |  |
| Z1-16 | Lokalita vypuštěna v etapě zadání změny |
| Z1-17 | Kamenný Přívoz Parc.č.409 Plocha na pravém břehu Sázavy,v centru obce, proti mostu přes řeku | Dle ÚPnSÚ zemědělská orná půda | Plochy pro bydlení | 0,04 | výjimka na velikost výměry stavebního pozemku |
| Z1-18 | Hostěradice Parc.č.338/3,337 Plocha v západní části správního území obce (Hostěradice -„Ovčín“) | Sady,zahrady | Plochy pro bydlení | 0,27 |  |
| Z1-19 | Hostěradice Parc.č.263/2,263/31, část 263/2 Plocha v západní části správního území obce (Hostěradice -„Rakousy“) | Sady,zahrady-návrh, Orná půda | Plochy pro bydlení | 0,90 | Plocha zasahuje do systému ÚSES |
| Z1-20 | Hostěradice Parc.č.236/1-7 Plocha v severní části správního území obce (Hostěradice -„Rakousy“) | Dle ÚPnSÚ orná půda | Sady,zahrady | 1,18 | Změna kultury na zahradu |
| Z1-21 | Kamenný Přívoz Parc.č.448/6, 448/3 Plochy ve východní části správního území obce-„Úlehličky“ | Sady,zahrady-stav | Plochy pro bydlení | 0,37 | Aktualizace podle skutečného využití území - bydlaní |
| Z1-22 | Kamenný Přívoz Parc.č.446/34,446/15 Plochy ve východní části správního území obce-„Úlehličky“ | Sady,zahrady-stav | Plochy pro bydlení | 0,10 | Aktualizace podle skutečného využití území - bydlaní |
| Z1-23 | Kamenný Přívoz Parc.č.636/2,3,4,5 Plochy ve východní části správního území obce-„Úlehličky“ | Sady,zahrady-návrh | Plochy pro bydlení | 0,06 | Rozšíření stávajícího stavebního pozemku |
| Z1-24 | Kamenný Přívoz Parc.č.420/1 Plocha ve střední části k.ú Kamenný Přívoz | Dle stávajícího ÚPnSÚ-zemědělská orná půda (sad dle KN) | Plochy pro bydlení | 0,16 |  |
| Z1-25 | Hostěradice Parc.č.256/1,3, 263/25,29 229/14,16, 275/1,2,9,11, 274/4 Plocha v západní části správního území obce (Hostěradice -„Ve Volších“) | plochy chatové zástavby B (stabiliz.chatové osady) | Lokalita rozdělena na : Z1-25/a :plochy chatové zástavby A (možná změna na trvalé bydlení), Z1-25/b,d : bydlení – převládající funkce - stav), Z1-25c / chaty „B“ (bez možnosti rekolaudace) | 0,82 ha | Změna využití stávajícího zastav. území a aktualizace dle skutečného využití |
| Z1-26 | Kamenný Přívoz, Parc.č.161/1 Plocha uprostřed správního území obce | Sady,zahrady-stav | Plochy pro bydlení | 0,20 |  |

A.1.3.	ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ ÚPD

Projektantem schváleného ÚPnSÚ Kamenný Přívoz byla firma HRAD spol. s r.o., Nad Primaskou 43, 100 00 Praha 8. Hlavním projektantem byl ing.arch. Hanuš Härtel. V průběhu platnosti územního plánu nebyla dosud pořízena žádná jeho změna.

ÚpnSÚ Kamenný Přívoz byl schválen v roce 1998.

O pořízení změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz rozhodlo zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz  v usnesení ze dne 15.12.2004 .

A.1.4.	ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY

Odkaz na kapitoly Dokladů o projednání a schválení změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz :

[2.]  	POKYNY K FUNKČNÍMU VYUŽITÍ ÚZEMÍ :

2.1. Lokalita Z1-25 byla rozdělena na podlokality Z1-25/ a až d , které byly zařazeny do jednoznačně definovaných ploch z hlediska využití území

2.2. Funkční využití lokality Z1-15 bylo z „bydlení – čistě obytná funkce“ změněno na „bydlení – převládající funkce“.

[4.]  	POKYNY K FUNKČNÍMU VYUŽITÍ ÚZEMÍ :

4.1. Do regulativů využití území byly doplněny požadavky na posouzení hlukové zátěže lokalit, které se nacházejí u silnic II. třídy

(v rámci územního řízení).

4.2. V lokalitě Z1-7 je stanovena min. velikost pozemku 800 m2 , max. procento zastavění 30%.

4.3. V lokalitě Z1-11 je doplněno upozornění, že před vydáním jakéhokoliv územního rozhodnutí je třeba získání souhlasu se zásahem do krajinného rázu.

4.4. V lokalitě Z1-15 je přípustná stavba bytového domu o výšce max. 2 nadzemní podlaží plus podkroví.

A.1.5.	ÚZEMNÍ ROZSAH A ČASOVÁ PLATNOST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní rozsah: 	Schválený územní plán sídelního útvaru Kamenný Přívoz byl zpracován pro správní území obce Kamenný Přívoz, tvořené dvěma katastrálními územími, a to k.ú. Kamenný Přívoz, a k.ú. Hostěradice.

Výměra k.ú. Kamenný Přívoz : 344,09 ha ( výměra k.ú. Hostěradice : 283,18 ha (

Výměra celého správního území obce : 627,27 ha.

Obec se skládá ze čtyř místních částí, a to místní části Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Hostěradice a Žampach.

Zpracovaná změna nemá vliv na vymezení rozsahu území řešeného územním

plánem a je jeho součástí.

Časová platnost:     	Návrhové období schváleného územního plánu bylo stanoveno

do roku 2012.

Zpracovaná změna nemá vliv na vymezení časové platnosti územního plánu.

Hranice současně zastavěného území byla dle údajů katastru nemovitostí vymezena ke dni 30.6.2005.

A.1.6.	LHŮTY AKTUALIZACE

Lhůty schváleného územního plánu se stanovily čtyřleté s tím, že zpracovávanou změnou č.1 se stanoví lhůta první aktualizace na termín do 30. listopadu 2009.  Dřívější provedení aktualizace se nevylučuje.

A.2.	ŘEŠENÍ ZMĚNY

A.2.1.	 CELKOVÉ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1

# Lokalita č.Z1-1

Lokalita se nachází v severní části zastavěného území místní části Kamenný Přívoz. Dosavadní funkční využití před pořízením změny č.1: zemědělská orná půda. Navrhované funkční využití : plochy pro bydlení : „bydlení – čistě obytná funkce“.  Přepokládá se umístění pouze jednoho rodinného domu, řešené území leží na rozhraní zástavby obce a jejího neurbanizovaného krajinného reliéfu.

(Neurbanizované území = území nedotčené zástavbou a rozvojem a potřebami osídlení obce)

# Lokalita č.Z1-3

Charakteristiky lokality je obdobná jako u plochy Z1-1. Stávající funkční využití dle schváleného územního plánu : zemědělská orná půda, dle údajů Katastru nemovitostí - kultura pozemku : sad. Plocha pro bydlení, která je v návrhu změny č.1 umístěna v celém rozsahu lokality č.3, je určena pro jeden stavební pozemek, určený pro výstavbu jednoho rodinného domu. Navrhované funkční využití : plochy pro bydlení : „bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-4

Dtto jako lokalita Z1-1 a Z1-3. Jedná se o území přeřazené z neurbanizovaného území („zemědělská půda – orná půda“ do ploch pro bydlení  „bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-5

Lokalita změny se nachází v území nazývaném „V Dolíku“, jižně od lokalit Z1-1 až Z1-4. Jde o plochy  na rozhraní neurbanizovaného území a zástavby obce. Lokalita Z1-5 navazuje na zastavěné území obce, dotýká se území zastavěného zástavbou objekty pro individuální rekreaci.

V etapě zadání změny byl rozsah řešeného území změny v lokalitě redukován na výslednou rozlohu – 0,36 ha (původní rozsah byl 1,15 ha). Do zastavitelného území plochy „bydlení – čistě obytná funkce“ je zařazena pouze východní část řešeného pozemku, západní část území zůstává v neurbanizovaném území obce (krajinné zázemí).

# Lokalita č.Z1-7

Jedná se o přeřazení území nacházejícího se v severní části obce, při železniční trati (Praha-Vrané nad Vltavou – Čerčany) , z ploch zemědělské orné půdy, do území ploch pro bydlení - „bydlení – čistě obytná funkce“.

Část území změny, v souběhu s železniční tratí, je zařazena do funkční plochy  „zahrady“ . Tato funkční plocha je doplněna do urbanistické koncepce ÚPnSÚ Kamenný Přívoz. Navržená plocha zahrad podél želez.tratě bude plnit funkci estetické ochrany nových ploch pro bydlení – odclonění od železniční tratě.

# Lokalita č.Z1-8

Lokalita Z1-8 se nachází jižně od lokality Z1-7, rovněž v blízkosti železniční trati. Jde o plochu dosud nezastavěného území uvnitř zástavby místní části Kamenný Přívoz. Území změny se nachází v blízkosti plochy občanské vybavenosti (prodejna). Řešení změny spočívá v přeřazení funkční plochy z území „zemědělská půda – orná půda“ do ploch pro bydlení  „bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-9

Změna řeší rozšíření plochy pro „bydlení – čistě obytnou funkci“, na území dosud v ÚPnSÚ Kamenný Přívoz zařazené do ploch „zemědělská půda – orná“ . Jedná se o plochu, která se nachází uvnitř hranice současně zastavěného území obce. Rozšíření ploch pro čisté bydlení  je navrženo v rozsahu 0,07 ha,

# Lokalita č.Z1-10

Lokalita sousedí s plochou změny Z1-9. Území se nachází uvnitř zastavěného území obce,  dosud bylo zařazeno do ploch zemědělské orné půdy. Nyní je překlasifikováno do ploch „bydlení – čistě obytná funkce“.  Rozsah lokality je 0,13 ha, předpokládá se využití po jeden stavební pozemek.

# Lokalita č.Z1-11

Řešené území se nachází na severovýchodním okraji obce, v sousedství chatové osady. V návrhu změny je v části řešené lokality situována plocha pro „veřejnou  vybavenost“ , která je určena pro výstavbu odpovídající přípustným využitím podle dosavadní koncepce ÚPnSÚ Kamenný Přívoz.

Rozsah celé řešené lokality : 1,35 ha, z toho nová zastavitelná území : 0,36 ha. Dopravní obsluha plochy bude realizována po místní komunikaci jdoucí souběžně nad železniční tratí. Větší část řešené lokality je navržena jako „Parková zeleň“. Ve stávajícím územním plánu je funkční plocha „parková zeleň“ definován. Do této funkční plochy je zařazena severní, východní a jížní část lokality Z1-11, a to v rozsahu odpovídajícímu části řešeného území, které není zařazeno do zastavitelných území.

# Lokalita č.Z1-12

Lokalita změny se nachází v místní části Kamenný Újezdec, při silnici II/106. Dochází k rozšíření zastavitelného území obce při severní straně zmíněné silnice. Dosavadní hranice zastavitelného území byla vedena podél návrhových plochy pro bydlení, definovaných ve schválené územně plánovací  dokumentaci jako „Bydlení jako převažující funkce – smíšená obytná území“.

Podél silnice   II/106 je navržen pás izolační zeleně, zařazený do funkční plochy „Liniová a maloplošná zeleň“ . Tato funkční plocha je součástí schváleného ÚPnSÚ Kamenný Přívoz.

# Lokalita č.Z1-13

Lokalita změny se nachází v místní části Kamenný Újezdec, západně od lokality Z1-12. V dosavadním ÚPnSÚ byla lokalita zařazena do ploch s funkčním využitím „Sady“ . V urbanistické koncepci schváleného územního plánu je tato funkční plocha určena jako doprovod k obytným a smíšeným zónám.

Novým požadavkem na využití území je jeho zařazení do plochy „Bydlení – čistě obytné funkce“.

Řešená lokalita se tedy stane součástí obytné zóny se stejným funkčním využitím, která je ve schváleném  ÚPnSÚ navržena západně a severozápadně od řešených ploch.

# Lokalita č.Z4-14

Funkční využití území v řešené lokalitě je z plochy „Veřejná vybavenost“ (charakterem odpovídá tato funkční plocha využití pro občanskou vybavenost) přeřazeno do plochy „Bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-15

Funkční využití území v řešených lokalitách je z ploch „Veřejná vybavenost“ (charakterem odpovídá tato funkční plocha využití pro občanskou vybavenost) přeřazeno do plochy „Bydlení – převládající funkce - návrh“, s možností výstavby bytového domu.

# Lokalita č.Z1-17

Lokalita změny se nachází v centru místní části Kamenný Přívoz, při pravém břehu Sázavy.

Území leží na terénní vyvýšenině nad křižovatkou silnic II/106 a II/105 (most přes Sázavu).

Jde o rozlohou velmi  malé území (0,04 ha), které bylo ve schváleném ÚPnSÚ vyznačeno jako „zemědělská půda oraná“. Nyní je zařazeno do ploch pro „bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-18

Území změny leží v místní části Rakousy, v údolní části lokality „Ovčín“. Změna spočívá v návrhu obytné plochy „bydlení – čistě obytná funkce“ na území dříve zařazeném do plochy „Sady“.

V etapě zadání změny byla plocha obytného území v lokalitě redukována na výslednou rozlohu 0,14 ha. Území navazující na na obytné území na severní a západní straně zůstane součástí nezastavitelného území sadů.

Lokalita se nachází uvnitř hranic současně zastavěného území obce.

# Lokalita č.Z1-19

Jde o část v místní části Rakousy, ve výše položené části, při příjezdové místní komunikaci od Hostěradic. Plocha změny představuje sklonitou severní stráň, ležící jižně při zmíněné místní komunikaci. Západní hranice lokality je ohraničena stávajícím pozemkem sadu-zahrady s rekreačním objektem, východní hranice je stanovena přibližně podle průběhu hranice významného krajinného prvku „VKP 247“.  Část území, ležící mimo VKP, je zařazena do ploch „bydlení – čistě obytná funkce“ .

Lokalita se nachází zčásti mimo hranici současně zastavěného území obce, navržená plocha pro bydlení stanovuje nový průběh hranice zastavitelného území.

# Lokalita č.Z1-20

Změna řeší změnu klasifikace ploch, které dosud byly zařazeny do území s funkčním využitím „zemědělská půda – pole, louky, pastviny“, do ploch „zahrady“ . Pro lokalitu jsou stanoveny zvláštní podmínky využití území, které doplňují regulativy funkčního využití území.

# Lokalita č.Z1-21

Lokalita změny leží na okraji zastavitelných území na rozhraní místní části Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec. Část území j aktualizována podle stávajícího využití pozemků – plochy pro bydlení zastavěné objektem bydlení, část území je z funkčního využití „sady“ převedeno do obytných ploch  „Bydlení – čistě obytná funkce“ - návrh.

Část lokality, v současné době využitá pro bydlení (objekt bydlení a přilehlá zahrada), je zařazena do funkční plochy „Bydlení – čistě obytná funkce“ - stav.

# Lokalita se nachází uvnitř hranice současně zastavěného území obce.

# Lokalita č.Z1-22

Lokalita se nachází při silnici II/106, v místní části Kamenný Přívoz – lokalita „Úlehličky“.

Dosud stanovené funkční využití území – sady – stav, je nahrazeno návrhovou plochou pro bydlení „Bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita se nachází uvnitř hranice současně zastavěného území obce.

# Lokalita č.Z1-23

Lokalita se nachází při silnici II/106, v místní části Kamenný Přívoz – lokalita „Úlehličky“.

Dosud stanovené funkční využití území – sady – návrh,  je nahrazeno návrhovou plochou pro bydlení „Bydlení – čistě obytná funkce“.

Pro tuto lokalitu platí obdobné charakteristiky jako pro lokalitu Z1-22.  Území změny bude využito pro doplnění stávajících sousedících ploch pro bydlení. Plocha změny je součástí zastavěného území obce.

# Lokalita č.Z1-24

Území změny leží v úzkém pruhu mezi místní komunikací a silnicí II/106.  Jedná se o zastavěné území sídla Kamenný Přívoz, blízko jeho centrální části.

Dosud stanovené funkční využití území – zemědělská půda –  je nahrazeno návrhovou plochou pro bydlení „Bydlení – čistě obytná funkce“.

# Lokalita č.Z1-25

Území změny leží v místní části Rakousy, v její údolní části.

Změna se dotýká ploch rekreační zástavby, které byly dosud zařazeny do funkční plochy „chatová zástavba – zóna B (stabilizované chatové osady)“

Změna se zabývá specifikací jednotlivých částí řešené lokality : část území je překlasifikována na

„chatovou zástavbu – zóna A (změna na trvalé bydlení)“, a to na základě skutečnosti, že lze zajistit k stavebním pozemkům odpovídající příjezd.

Část území je vyznačena jako : „bydlení – převládající funkce - stav“ . Jedná se o plochy se stavbami,  které jsou dle údajů katastru nemovitostí využívány pro bydlení.

Část lokality je ponechána ve funkční ploše „chatová zástavba – zóna B (stabilizované chatové osady)“, a to v území, neumožňujícím potřebný příjezd.

Regulativy funkčního využití území zůstávají beze změny , tedy dle schváleného ÚPnSÚ Kamenný Přívoz.

Lokalita se nachází uvnitř hranic současně zastavěného území obce.

# Lokalita č.Z1-26

Lokalita se nachází mezi vodotečí řeky Sázavy (levý břeh), a silnicí II/106. Ve stávajícím ÚPnSÚ Kamenný Přívoz bylo území zařazeno do funkční plochy „sady“. Návrh změny č.1 navrhuje převážnou část lokality využít jako plochu „Bydlení – čistě obytná funkce“, část území je dotčena biokoridorem ÚSES. V tomto úseku je navrženo funkční využití „zahrady“ (nově specifikovaná funkční plocha, doplňovaná do urbanistické koncepce ÚPnSÚ Kamenný Přívoz).

A.2.2.	 NÁVRH ZMĚNY REGULAČNÍCH PODMÍNEK PRO ZÁSTAVBU ÚZEMÍ

Změna č.1 vyvolává doplnění regulačních podmínek v území takto :

Doplnění regulativů funkčního využití území o plochu „Zahrady“

(1)	Přípustné funkční využití území – oplocené nebo volně přístupné území (zpravidla navazující na stavební pozemky) s rekreační, okrasnou nebo užitkovou funkcí.

(2)	Podmínky přípustného využití – pozemek parc. č. 236/1 v k. ú. Hostěradice (osada Rakousy) zůstane neoplocen a bude součástí zemědělsky obdělávaného území.

(3)	Nepřípustné funkční využití – umisťování veškerých staveb.

Změna regulativů funkčního využití území

(1)	Z regulativů využití území obce Kamenný Přívoz se vypouští text „Vytápění nových objektů a objektů rekolaudovaných na trvale obývané z chat musí být na zkapalněný plyn, event. elektrické“.

(2)	Do regulativů využití území obce Kamenný Přívoz se doplňuje text: „Souhlasnému stanovisku Vojenské ubytovací a stavební správy Praha pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení podléhají

a)	návrhy územně plánovacích dokumentací a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném nebo o ochranném pásmu,

b)	výstavba, rekonstrukce, likvidace železničních tratí, objektů na nich a přidružených objektů a zařízení; výstavba, rekonstrukce, likvidace dálnic, silniční sítě I.-III. třídy, včetně objektů na nich a přidružených objektů a zařízení,

c)	výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem, a přidružených objektů a zařízení,

d)	výstavba, rekonstrukce, likvidace údolních přehrad, vodních nádrží, kanálů, průplavů, splavných vodních toků a přidružených objektů a zařízení, včetně protipovodňových,

e)	výstavba, rekonstrukce, likvidace jaderných a energetických zdrojů, transformačních stanic, rozvoden a rozvodů elektrické energie od 22 kV výše,

f)	výstavba, rekonstrukce, likvidace produktovodů a ropovodů včetně přidružených objektů a zařízení,

g)	trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu,

h)	výstavba, rekonstrukce, likvidace úložišť vyhořelého jaderného paliva skladů nebezpečných, toxických, hygienicky závadných materiálů, látek a odpadů rozsáhlých skládek odpadů,

i)	výstavba, rekonstrukce, likvidace nemocnic, velkých výrobních závodů, chemických závodů, podniků se zbrojní výrobou a výrobou munice,

j)	výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařujících elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléové stanice, radiolokační , radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch jejichž stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem,

k)	výstavba telekomunikačních budov, objektů, a telekomunikačních sítí,

l)	výstavba objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 m nad terénem.“

(3)	U lokalit Z1-12, Z1-14, Z1-15, Z1-24, které jsou v kontaktu se silnicemi II. třídy II/106 a II/105 musí být prokázáno v rámci územního řízení nepřekročení hygienických limitů hluku ve chráněných- vnitřních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení.

(4)	Pro lokalitu Z1-7 se stanovuje minimální velikost stavebního pozemku 800 m2 a maximálně 30 % zastavění jednotlivých stavebních pozemků.

(5)	U lokality Z1-11 se vyžaduje před vydáním jakéhokoliv územního rozhodnutí souhlas se zásahem do krajinného rázu.

(6)	V lokalitě Z1-15 je přípustná stavba bytového domu o výšce max. 2 nadzemní podlaží a podkroví.

A.2.3.	PŘEHLED NOVÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ :

Změna č.1 vymezuje tato nová zastavitelná území :

| Řešená lokalita | Název plochy/funkční využití území | Výměra plochy (ha) | Předpokládaný počet objektů | Demografická bilance (osob) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1-1 | Kamenný Přívoz – sever Parc.č.251/1, 256/1, 257/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,44 | 1 RD | + 3 |
| Z1-3 | Kamenný Přívoz – sever Parc.č.259/4, 259/5 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1562 | 1 RD | + 3 |
| Z1-4 | Kamenný Přívoz – sever Lokalita „V Dolíku“ Parc.č.261/5, 261/3, 261/4 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,2712 | 1 RD | + 3 |
| Z1-5 | Kamenný Přívoz – sever Lokalita „V Dolíku“ Parc.č.263/1, 262/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,3980 | 1 RD | + 3 |
| Z1-7 | Kamenný Přívoz – sever Území u železniční trati Parc.č.251/1, 256/1, 257/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 1,4774 | Předpoklad : max.12-14 RD (Bude stanoveno regulačním plánem nebo regulační studií) | Předpoklad : max.+ 40 |
| Z1-8 | Kamenný Přívoz – sever Území u železniční trati, navazující na stáv.plochy bydlení Parc.č.320/1 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,3367 | 1 RD | + 3 |
| Z1-9 | Kamenný Přívoz – sever Území v blízkosti železniční trati, Parc.č.324/39 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,0700 | Rozšíření stávajícího pozemku RD | ((( |
| Z1-10 | Kamenný Přívoz – sever Území v blízkosti železniční trati, Parc.č.324/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1300 | 1 RD | + 3 |
| Z1-11 | Kamenný Přívoz – severovýchod Území mezi železniční tratí a lesem, Parc.č.479/2 / plochy pro veřejnou vybavenost | 0,3646 | ((( | ((( |
| Z1-12 | Kamenný Újezdec (k.ú. K.Přívoz) Území při silnici II/106, Parc.č.479/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,2517 | Předpoklad : max. 2 RD | + 6 |
| Z1-13 | Kamenný Újezdec (k.ú. K.Přívoz) Parc.č.619 (PK) / bydlení – čistě obytná funkce | 0,2000 | 1 RD | + 3 |
| Z1-14 | Východní část sídla Kamenný Přívoz Parc.č.631/2 (PK) / bydlení – čistě obytná funkce | 0,3000 | 1 RD | + 3 |
| Z1-15 | Východní část sídla Kamenný Přívoz Parc.č.634/1 / bydlení – převládající funkce | 0,1140 | 1 RD | + 3 |

| Z1-17 | Kamenný Přívoz – střed Pozemek nad předmostím na pravém břehu Sázavy, Parc.č.324/39 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,0400 | 1 RD (výjimka z minimální velikosti stavebního pozemku – jedná se o plochu uvnitř zastavěného území obce, v těsné zástavbě) | + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1-18 | Hostěradice – Rakousy, Lokalita „Ovčín“ Parc.č.338/3, 337 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1400 | 1 RD | + 3 |
| Z1-19 | Hostěradice – Rakousy, Lokalita „Ovčín“ Parc.č.263/2, 263/31, část 263/2 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1765 | 1 RD | + 3 |
| Z1-21 | Východní část sídla Kamenný Přívoz Parc.č.448/6, 448/3 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,2083 | Aktualizace ÚPD dle skutečného využití území, část - bydlení: stav, část -návrh | + 3 |
| Z1-22 | Východní část sídla Kamenný Přívoz Lokalita „Úlehličky“ Parc.č.446/34, 446/15 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1000 | Aktualizace ÚPD dle skutečného využití území, | ((( |
| Z1-23 | Východní část sídla Kamenný Přívoz Lokalita „Úlehličky“ Parc.č.636/2,3,4,5 / bydlení – čistě obytná funkce | 0,06 | Rozšíření stávajícího obytného území | ((( |
| Z1-24 | Parc.č.420/1 Plocha ve střední části k.ú Kamenný Přívoz / bydlení – čistě obytná funkce | 0,1433 | 1 RD | + 3 |
| Z1-25 | Hostěradice, Parc.č.256/1,3, 263/25,29 229/14,16, 275/1,2,9,11, 274/4 Plochy v západní části správního území obce (Hostěradice -„Ve Volších“) | Z1-25a / chaty „A“ | Vymezeno v grafické části | 0,2057 | Změna funkčního využití území | ((( |
|  |  | Z1-25b, d / bydlení – převládající funkce - stav |  | 0,2950 | Aktualizace dle skutečného způsobu využití území | ((( |
|  |  | Z1-25c / chaty „B“ |  | 0,3246 | Aktualizace rozsahu funkčního využití území | ((( |
| Z1-26 | Kamenný Přívoz, Parc.č.161/1 Plocha uprostřed správního území obce | 0,20 | Předpoklad : max.2 RD | + 6 |
|  | celkem | Zastavitelných území celkem : 5,7836 ha | Celkem cca nových 33 RD | Celkem cca + 94 obyvatel |

A.2.4.   CHARAKTERISTIKA NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH ÚZEMÍ

Převážná část; řešených ploch, které jsou určeny pro obytnou zástavbu, se nacházejí uvnitř současné zástavby obce. Lokality, nacházející se na rozhraní krajinného zázemí obce , a zástavby, byly redukovány způsobem, který minimalizuje zásah do okolní krajiny.  Veškerá, ve změně č.1 nově navrhovaná zastavitelná území obce,  představují malé lokality o rozloze jedné nebo max. několika stavebních pozemků. Není tedy vymezena plocha nové soustředěné zástavby.

Popis lokalit odpovídá jejich poloze v částech obce, a koresponduje s grafickou částí Změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz :

Z1-1, Z1-3, Z1-4, Z1-5, Z1-7, Z1-8, Z1-9, Z1-10 :

Severovýchodní část sídla Kamenný Přívoz

Plochy pro bydlení jsou vymezeny jako doplnění stávající zástavby, v dílčích prolukách mezi stavebními pozemky. Výjimku tvoří lokalita Z1-7, která představuje jedinou ucelenou plochu, která je ve Změně č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz soustředěným územím pro zástavbu.

Lokality, které se dostávají do bezprostředního kontaktu s železniční tratí, jsou doplněny izolujícím pásem zahrad. Provoz na trati ČD má charakter obsluhy rekreačního území – se špičkami v letní sezóně a o víkendech. Pro novou zástavbu tedy nepředstavuje významnou zátěž, a k charakteristice obce Kamenný Přívoz nedílně patří.

Z1-11, Z1-12, Z1-14, Z1-15, Z1-21, Z1-22, Z1-23 :

Jihovýchodní část sídla Kam.Přívoz, Kam.Újezdec

K dosud schváleným plochám pro bydlení mezi silnicí II/106 a severním okrajem obce je doplněno několik dílčích obytných území. Lokalita Z1-11, která se nachází severně od železniční trati, je navržena jako plocha pro zařízení občanské vybavenosti , se zaměřením na přechodné ubytování s doprovodnými rekreačními a zelenými plochami (parková zeleň, blízkost lesa). Toto navrhované zařízení  veřejné vybavenosti vytvoří nabídku ubytování a stravování v území, dosud využívaného pro individuální rekreaci.

Z1-18, Z1-19, Z1-20, Z1-25 :

Západ: místní část Hostěradice-lokalita Rakousy

Lokalita Rakousy, která leží v k.ú. Hostěradice,  je atraktivním územím užívaným převážně pro rekreaci a rekreační bydlení. Ve Změně č.1 je část zástavby osady Rakousy doplněna o stavební pozemky pro bydlení, zčásti jako přípustná přestavba a rekolaudace stávajících chat.

V části Rakous, při okraji svahů údolí Sázavy, při tzv. „Posázavské stezce“, je stabilizována plocha pro zahrady, v sousedství chatové zástavby.

Z1-17, Z1-24, Z1-26 :

Kamenný Přívoz - střed

Do dosud stavebně nevyužitelných ploch, tvořících proluky mezi stávající  zástavbou střední části obce i území při toku Sázavy, jsou navrženy jednotlivé stavební pozemky pro zástavbu rodinnými domy.

A.2.5.	DEMOGRAFICKÁ BILANCE ZMĚNY č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz :

V době zpracování zadání změny č.1 byl počet trvale bydlících obyvatel obce : 1120  obyvatel.

Schválený ÚPnSÚ předpokládal zvýšení počtu obyvatel do roku 2012 (návrhové období územního plánu) na  1 778  obyvatel.

Změna č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz předpokládá další zvýšení počtu o cca 94 obyvatel.

A.3	ŘEŠENÍ  DOPRAVY

A.3.1.  NADŘAZENÁ SILNIČNÍ SÍŤ

Zpracovávaná změna se nedotýká koncepce řešení dopravy ÚpnSÚ Kamenný Přívoz. Změna se rovněž nezabývá konkretizací nadřazených tras dopravních staveb, a to ani dálnicí D3.

Trasy silnice II. třídy II/105 a II/106 nejsou zpracovanou změnou dotčeny.

A.3.2. KONCEPCE ŘEŠENÍ MÍSTNÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY ÚZEMÍ

V dílčích lokalitách (Z1-7, Z1-8, Z1-11) jsou zohledněny požadavky na zajištění dopravní obsluhy územ  vymezením částí území pro rozšíření sítě místních komunikací. (Z1-7, Z1-8). Předmětné nároky na plochy pro rozšíření místních komunikací byly zařazeny do veřejně prospěšných staveb.

A.4.	ŘEŠENÍ  TECHNICKÉHO VYBAVENÍ V ÚZEMÍ

A.4.1.	VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Zásobování obce Kamenný Přívozy je zajištěno vodovodem – pravý břeh Sázavy je napojen na tzv. Posázavský skupinový vodovod. Přivaděč DN 200 vede u vodojemu Luka pod Medníkem (2x100m3 ,378,50/374,60 m.n.m.)

Zásobování území pitnou vodou bude zajištěno napojením nových ploch na obecní vodovod, v lokalitách na území mostní části Hostěradice – Rakousy bude řešeno alternativně z individuálních zdrojů.

Pro potřebu protipožárního zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s.

NÁVRH ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ

SPLAŠKOVÉ VODY

Odkanalizování obce je zajištěno ve části území, nacházejícím se na pravém břehu Sázavy, likvidací splaškových vod v obecní ČOV.

Čistírna se nachází v místní části Kamenný Přívoz, část území je odkanalizována gravitačně, splaškové vody z území místní části Kamenný Újezdec je přečerpáváno do výše položených částí obce, nad obecní ČOV.

Splaškové vody z místní části Kamenný Přívoz a Kamenný Újezdec, které nejsou napojeny na obecní kanalizaci, jsou odváženy na čistírnu v Jílovém.

Z hlediska likvidace splaškových vod se počítá s větším rozsahem napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci pouze v lokalitě Z1-7 (Kamenný Přívoz – sever).

V lokalitě Z1-26 je vypuštěna navrhovaná ČOV, která v územně plánovací dokumentaci obce Kamenný Přívoz neodpovídá reálným tendencím odkanalizování ploch obce. Aktualizace celkového řešení likvidace splaškových vod na území obce však není předmětem řešení změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz

Místní části Hostěradice a Rakousy nejsou systematicky odkanalizovány, v areálu bývalého sociálního ústavu při silnici II/106 (Hostěradice) jsou pozůstatky bývalé ČOV.   Komplexní řešení odkanalizování těchto ploch obce bude řešeno souběžně s předpokládanou stavbou dálnice D3.

DEŠŤOVÉ VODY

V lokalitách řešených změnou č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz nedojde k podstatnému ovlivnění odtokových poměrů v území : nenavrhují se rozsáhlá zastavitelná území, která by mohla vyvolat podstatné narušení vodního režimu v území.

A.4.2.	ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

V řešených plochách budou umístěny trafostanice dle požadavku STE,a.s. Do řešení změn byly zakresleny požadované TS dle vyjádření k zadání změny č.1. Jedná se o lokality nacházející se na území k.ú. Kamenný Přívoz (Kamenný Přívoz – sever)… Z1-3, Z1-7.

Navrhované trafostanice byly doplněny do koncepce zásobování území elektrickou energií.

A.4.3.	TELEKOMUNIKACE

Místní telekomunikační síť : Řešené území je připojeno do uzlového telefonního obvodu ÚTO Praha s členěním MTO – Jílové.  Obec Kamenný Přívoz je napojena z ATÚ Jílové. ÚTO Říčany.

Obcí neprochází dálkové sdělovací kabely.

Na území obce je umístěna základnová stanice PZKAP  mobilního telefonního operátora Eurotel Praha, s.r.o.

Řešení změny č.1 se této základnové stanice, ani radioreleových tras na území obce, nedotýká.

A.4.4.	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Tuhý komunální odpad je na území obce Kamenný Přívoz odvážen na skládku TKO v Jílovém u Prahy.

Změna č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz nevyvolává zásah do koncepce likvidace odpadu na území obce.

A.4.5.	CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce stanovuje §20 vyhlášky MV č.380/2002 Sb.

Byly  doplněny do návrhu změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz dle Vyhlášky č. 380/2002 Sb., § 20.

Návrh změny č.1 řeší  dílčí lokality, které neovlivní koncepci řešené požadavků CO na území obce.

A – ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní :

V obci Kamenný Přívoz je vymezeno záplavové území, které je totožné s břehovou čárou vodoteče řeky Sázavy. V inundačním území řeky nejsou navrhovány žádné objekty, pro které by případná povodeň mohla znamenat vážné nebezpečí.

potoka.

B – zóny havarijního plánování

V bezprostředním i širším okolí obce Kamenný Přívoz nejsou průmyslové areály, které by mohly ohrozit řešené území havárií - nebezpečnými chemickými látkami.

C – ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Zpracovávaná změna nemá vliv na plochy, ve kterých by mohlo jít k umisťování předmětných úkrytů v rámci pozemních objektů.

D – evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Změna č.1 nemá vliv na platný evakuační plán obce Kamenný Přívoz.

E – skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci

Dle stanovisek HZS Středočeského Kraje se činnosti spojené s řešením mimořádných situací nedotýkají obce Kamenný Přívoz.

F až H – ohrožení obyvatel v případě průmyslové havárie

V bezprostředním i širším okolí obce nejsou navrhovány průmyslové areály, které by mohly ohrozit řešené území. Stávající průmyslové, skladové a obchodní areály nepředstavují pro obec nebezpečí z hlediska vzniku průmyslové havárie. Změna č.1 plochy pro taková zařízení nevymezuje.

I – nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatel bude zajišťovat krizový štáb na základě aktuální situace se správci sítí a zařízení (voda, elektrická energie, plyn).

J – systém varování a vyrozumění

Lokality řešené změnou č.1 nemají vliv na stávající zařízení vyrozumění obyvatelstva.

K – zabezpečení příjezdu jednotek HZS

Šířkové parametry i únosnost komunikací, navrhovaných ve změně č.1,  vyhovují požadavkům na průjezd a zásah požární techniky.

A.4.6.	POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

Zajištění potřeby požární vody bude provedeno z obecního vodovodu. Pro potřebu protipožárního zabezpečení je třeba zajistit dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8m/s.

Zajištění požární vody bude v územním řízení řešeno z uličních hydrantů napojených na veřejný vodovodní řad.

Pro umístění konkrétních stavebních objektů platí ustanovení Vyhlášky č.137/98 Sb., §15, odst. 5, dle kterého nesmí požárně nebezpečné pásmo okolo stavebního objetu zasahovat na hranici sousedícího pozemku. Přístupové komunikace v rámci vlastní obytné zóny budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému tlaku 8t, minimální průjezdná šířka komunikace bude 300 cm.

A.5.	DŮSLEDKY ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  ÚSES A OCHRANA ZPF A LPF

A.5.1.	DŮSLEDKY ŘEŠENÍ NA přírodní a krajinné prostředí, vkp a úses

Území obce Kamenný Přívoz zasahuje do lokality Dolní Sázava, zařazené do Národního seznamu evropsky významných lokalit (Natura 2000).

Dosavadní vymezení prvků ÚSES je v aktualizované grafické části územního plánu zachováno. Změna vymezení prvků ÚSES není předmětem řešení této dokumentace.

Prvky ÚSES a VKP byly do výkresové části změny zakresleny podle podrobného podkladu, poskytnutého MěÚ Černošice,.

V dílčích lokalitách dochází ke kontaktu řešených ploch s prvky ÚSES:

Lokalita Z1-19 : Prvky ÚSES a VKP jsou; respektovány, hranice VKP 248  byla respektována a navrhovaná zastavitelná území nezasahují do této plochy.

Lokalita Z1-26 : V části řešené lokality je trasován lokální biokoridor. V tomto úseku je navržena funkční plocha „zahrady“ jako nezastavitelná část území. Lokalita v rozsahu vně biokoridoru  je  využita pro zastavitelné území pro bydlení.

V ostatních lokalitách, řešených změnou č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz, nedochází k dotčení prvků ÚSES a registrovaných významných krajinných prvků (VKP) .

A.5.2.   DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY NA  ZPF A LPF

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) dochází k záboru části zemědělského půdního fondu.Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení změny na zemědělský půdní fond je provedeno v následující tabulkové části.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou navrhovanou změnou dotčeny. Část řešených ploch leží v ochranném pásmu lesa, z čehož vyplývají omezení, která jsou zmíněna v urbanistické a závazné části změny č.1.

Tab.: vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení změny č.1 ÚPnSÚ Kamenný Přívoz na zemědělský půdní fond:

| LOKALITA |  | II-5.29.11 | II-5.15.00 | II-5.26.01 | IV-5.22.13 | IV-5.29.41 | V-5.68.11 | V-5.41.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1-1 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB | 0,426 71 |  |  | 0,051 32 |  |  |  |
| Z1-3 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB | 0,156 92 |  |  |  |  |  |  |
| Z1-4 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB | 0,267 88 |  |  |  | 0,004 11 |  |  |
| Z1-5 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB | 0,106 60 |  |  |  | 0,291 43 |  |  |
| Z1-7 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB | 1,477 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | IZOLAČNÍ ZELEŇ | 0,196 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | KOMUNIKACE | 0,023 42 |  |  |  |  |  |  |
| Z1-8 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB |  |  | 0,336 70 |  |  |  |  |
|  | KOMUNIKACE |  |  | 0,016 52 |  |  |  |  |
| Z1-11 | PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI |  |  |  |  |  | 0,364 60 |  |
|  | PARKOVÁ ZELEŇ |  |  |  |  |  | 0,982 64 |  |
| Z1-12 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB |  |  |  |  |  | 0,251 66 |  |
|  | IZOLAČNÍ ZELEŇ |  |  |  |  |  | 0,027 11 |  |
| Z1-19 | PLOCHY PRO BYDLENÍ -ČOB |  |  |  |  |  |  | 0,176 52 |
| Z1-20 | SADY A ZAHRADY |  | 1,191 92 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  | 2,65546 | 1,19192 | 0,35322 | 0,05132 | 0,29554 | 1,62601 | 0,17652 |

Celkem : zábor pro zastavitelné území veřejné vybavenosti……… ………0,36460 ha

Celkem : zábor pro zastavitelné území pro bydlení………………… ………3,57067 ha

Celkem : zábor pro komunikace………………………………………. ………0,03994 ha

Celková bilance záborů ZPF :

Rozšíření zastavitelných území : 		celkem  3,93527 ha

Zábor ZPF pro komunikace : 		celkem  1,36574 ha

Zábor ZPF pro izolační zeleň : 		celkem   2,3982  ha

A.5.3. VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY č.1 NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako příslušným úřadem podle §22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebyl stanoven požadavek posoudit změnu z hlediska vlivu na životní prostředí.

A.5.4. VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY č.1 NA EVL „DOLNÍ SÁZAVA“

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který jako příslušný orgán ochrany přírody, ve svém stanovisku k Zadání změny č1 územního plánu obce Kamenný Přívoz, nevyloučil možný významný vliv na evropsky významnou lokalitu CZ0213068 Dolní Sázava a stanovil tak nutné posouzení koncepce z hlediska možných vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Posudek je nedílnou součástí návrhu změny č.1, a tvoří jeho samostatnou přílohu.

Posudek dle § 45i zák č.114/1992 Sb., v platném znění, byl zpracován Ing. Mgr. Martinem Klaudysem, osobou autorizovanou osoba k provádění posouzení podle §45i zákona 114/92 Sb.

V předmětném posudku je konstatováno:  vliv koncepce „Návrh změny č.1  územního plánu obce Kamenný Přívoz“ na lokalitu Národního seznamu evropsky významných lokalit pro ČR Dolní Sázava nebude významně negativní.

A.6.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA A ZHODNOCENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ.

A.6.1.	LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA

V řešeném území se uplatňují tyto limity využití území :

Ochranná pásma technické infrastruktury (nadzemní vedení el VN 22 kV,vodovodního přivaděče)

Ochranná pásma silnic II. třídy

Ochranné pásmo železnice

Další omezení vyplývající z příslušných správních rozhodnutí :

Prvky ÚSES

Registrované významné krajinné prvky (VKP) vyhlášené vyhláškou OkÚ Praha-západ

Omezení vyplývající z územně – technických podkladů :

Hranice přírodního parku Střed Čech

Ochranné pásmo ČOV

Radioreleové trasy

Hranice záplavového území : totožná s břehovou čárou vodoteče Sázavy.

A.6.2.	ZHODNOCENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ

Na území obce Kamenný Přívoz se nevyskytují ložiska nerostů, dobývací prostory ani  chráněná ložisková území. Na území obce se rovněž nevyskytují poddolovaná území v místech lokalit řešených změnou č.1.

A.7.    VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Změna č.1 ÚPnSÚ nepředpokládá plošné asanační zásahy v území.

Do výčtu navrhovaných veřejně prospěšných staveb na území obce Kamenný Přívoz se doplňují veřejně prospěšné stavby :

Rozšíření místní komunikace v části lokality  Z1–7

Rozšíření místní komunikace v části lokality  Z1–8

Z výčtu veřejně prospěšných staveb na území obce Kamenný Přívoz se vypouští :

Navrhovaná 	ČOV a kanalizační řady v lokalitě Z1-26